## Slide 1: IC･デバイスG
2022年度6GWG議論内容とりまとめ

## Slide 2: 想定ユースケース（システムGより）
スモールセル
アクセス回線
バックホール / フロントホール
高出力・低雑音・光ファイバとの親和性
などが求められる可能性
半導体デバイス・回路
は幅広く適用可能

## Slide 3: ICデバイスGでの議論内容
テラヘルツ帯の無線通信に用いられる可能性のある信号源および受信器に関して調査し、今後のデバイス開発の見通しや性能予測を行った。アンテナ・実装等については今回は取り扱わず、今後の調査項目とした。
資料を取りまとめるにあたり、非常に多くの情報が集まったため、詳細なデータは補助資料としてTHzコンソの共有フォルダ（eFolder）で参照できるようにした。補助資料については適宜※印で示されている。

## Slide 4: 信号源まとめ

## Slide 5: 取りまとめの方針
信号源として、単一走行キャリアフォトダイオード（UTC-PD）、マイクロ光コム（Micro-comb）、量子カスケードレーザー（QCL）、共鳴トンネルダイオード（RTD）、トランジスタ（Si CMOS、SiGeヘテロ接合バイポーラトランジスタ（HBT）、InP HBT、InP 高電子移動度トランジスタ（HEMT）、メタモルフィックHEMT（mHEMT）、GaN HEMT）を調査
周波数、出力、効率、チップ面積当たりの出力（電力密度）で評価した （UTC-PDは外部光源の性能にも依るため、効率・チップ面積当たりの出力についてはまとめなかった）
日本における開発状況を知るため、簡単に示せるものに限り、日本と海外でプロットを分けたグラフも作成した
送信側ではパワーアンプ（PA）を用いることで大幅な出力向上ができるため、化合物PA、真空管アンプ（TWTA）についても取りまとめた

## Slide 6: 電力密度について
半導体チップの価格は半導体の種類、チップのサイズによって決定される。通信に必要な出力はユースケースによって決まるが、移動体通信に使う場合~20dBmの出力が必要になる。チップ面積を大きくすれば出力は大きくなるが、価格も高くなる。そのため、チップ面積に対してどれだけの出力を取り出せるか＝単位面積当たりの出力（電力密度）が価格を決めるポイントになる。
現在、異なる半導体（シリコン・化合物）のハイブリッドが検討されている。シリコンに比べて、化合物の価格は~10倍高い（今後、詳細な調査が必要） →化合物のチップを使う場合は10倍以上の電力密度にする必要がある
⇒電力密度での比較と価格差の考慮が必要
出力を大きくするなら大きいチップが必要、でも大きいチップは高い

## Slide 7: 単一走行キャリアフォトダイオード、 マイクロ光コム UTC-PD & Micro-comb
※補助資料_UTC-PD＋Comb

## Slide 8: UTC-PD & Micro-combの開発状況
Chart: Frequency (GHz)
| 300 | 510 | 700 | 1020 | 1040 | 1530 | 120 | 300 | 350 | 457 | 700 | 914 | 1040 | 1250 | 331 | 300 | 300 | 303 | 125 | 110 | 560
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | -14 | -20.2 | -23 | #N/A | -33 | #N/A | #N/A | #N/A | -8.3 | #N/A | -16.2 | #N/A | #N/A | -10 | #N/A | #N/A | -60 | #N/A | -24 | #N/A
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -25.9 | #N/A | 12.3 | 0.9 | -2.7 | #N/A | -15.5 | #N/A | -19.6 | -24.6 | #N/A | -14 | -8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: Frequency (GHz)
| 300 | 510 | 700 | 1020 | 1040 | 1530 | 120 | 300 | 350 | 457 | 700 | 914 | 1040 | 1250 | 331 | 300 | 300 | 303 | 125 | 110 | 560
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | -14 | -20.2 | -23 | #N/A | -33 | #N/A | #N/A | #N/A | -8.3 | #N/A | -16.2 | #N/A | #N/A | -10 | #N/A | #N/A | -60 | #N/A | -24 | #N/A
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -25.9 | #N/A | 12.3 | 0.9 | -2.7 | #N/A | -15.5 | #N/A | -19.6 | -24.6 | #N/A | -14 | -8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Developed in Japan ( )
Other countries ( )
Single
※帯は傾向を示す

## Slide 9: UTC-PD & Micro-combの年次発展傾向
Chart: Year
| 2003 | 2012 | 2006 | 2012 | 2003 | 2012 | 2003 | 2012 | 2008 | 2010 | 2015 | 2010 | 2004 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2005 | 2008 | 2013 | 2022
Frequency (GHz) | 300 | 510 | 700 | 1020 | 1040 | 1530 | 120 | 300 | 350 | 457 | 700 | 914 | 1040 | 1250 | 331 | 300 | 300 | 303 | 125 | 110 | 560
6Gで想定される周波数帯まで既に到達している。Comb信号源も進展
Chart: Year
| 2003 | 2012 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2005
 | -5.2 | 0.9 | -2.7 | -10 | -14 | -8 | -60
DC-to-RF efficiency (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
出力向上には新たなアプローチが必要
● UTC-PD
○ Micro-comb
● UTC-PD

## Slide 10: UTC-PD & Micro-combまとめ
2つのレーザ光のフォトミキシングによる差周波発生
300GHz帯では>1mWが可能、周波数は>1THzも発生可能
1素子で広帯域（数オクターブ）をカバー可能。最終的には出力部（アンテナ等）の帯域で決定される
光ファイバー・光導波路により高周波信号の低損失・長距離伝送が可能
光源側で広帯域で多様な変調方式適用が可能
微小共振器を用いたマイクロ光コム技術を用いることで大幅に低位相雑音化（300GHz帯で-100 dBc/Hz@10kHz offsetなど）が可能
今後、アレイ化による出力向上、コム技術の進展によるさらなる低位相雑音化やその特性を用いた通信などが発展する可能性

## Slide 11: 量子カスケードレーザー、差周波QCL QCL & DFG-QCL
※補助資料_QCL

## Slide 12: QCL & DFG-QCLの開発状況
Chart: Frequency (GHz)
| 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 17.7815 | -23.0103 | -42.2185 | -30 | -20.7058 | 2.7875 | #N/A | -33.0103 | -9.2082 | -19.2082 | -14.437 | #N/A | -14.9485 | -16.5758 | -20.4576 | -18.5387 | -25.2288 | 1.4613
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -19.5861 | -18.2391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -22.2185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -16.9897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: Frequency (GHz)
| 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 17.7815 | -23.0103 | -42.2185 | -30 | -20.7058 | 2.7875 | #N/A | -33.0103 | -9.2082 | -19.2082 | -14.437 | #N/A | -14.9485 | -16.5758 | -20.4576 | -18.5387 | -25.2288 | 1.4613
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -19.5861 | -18.2391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -22.2185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -16.9897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Developed in Japan ( )
Other countries ( )
※帯は傾向を示す
●●DFG-QCL
●DFG-QCL
QCL
Pulse &
Low temp.
QCL
Pulse &
Low temp.
300GHz帯までDFG-QCLで到達
高周波において高出力

## Slide 13: QCL & DFG-QCLの電力効率・面積効率
Chart: Frequency (GHz)
| 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
Power density (mW/mm2) | 0.2619 | 0.3125 | 3.3333 | #N/A | 325.2033 | 0.13889 | 0.0015 | 0.0083333 | 0.26563 | 27.5362 | 0.14286 | 0.014286 | 2.8235 | 0.28235 | 0.84706 | 0.55556 | 0.15238 | 0.10476 | 0.042857 | 0.2381 | 0.0625 | 19.4444
Chart: Frequency (GHz)
| 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
DC-to-RF efficiency (%) | 2.75e-05 | 3.75e-05 | 0.0005 | #N/A | 0.045167 | 3.3333e-05 | 1e-07 | 1.5873e-06 | 5.3125e-06 | #N/A | 9.2593e-05 | 5.7978e-07 | 9.7959e-05 | #N/A | #N/A | 5e-05 | 1.7778e-05 | #N/A | #N/A | 6.6477e-05 | 1.0714e-05 | 0.00043478
QCL
Pulse &
Low temp.
●DFG-QCL
●DFG-QCL
QCL
Pulse &
Low temp.

## Slide 14: QCL & DFG-QCLの年次発展傾向
Chart: Year
| 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2007 | 2008 | 2011 | 2016 | 2018 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2012 | 2012 | 2012 | 2016 | 2014 | 2014
Frequency (GHz) | 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
Chart: Year
| 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2007 | 2008 | 2011 | 2016 | 2018 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2012 | 2012 | 2012 | 2016 | 2014 | 2014
Output power (dBm) | -19.5861 | -18.2391 | 0 | #N/A | 17.7815 | -23.0103 | -42.2185 | -30 | -20.7058 | 2.7875 | -22.2185 | -33.0103 | -9.2082 | -19.2082 | -14.437 | -16.9897 | -14.9485 | -16.5758 | -20.4576 | -18.5387 | -25.2288 | 1.4613
QCL
Pulse &
Low temp.
QCL
Pulse &
Low temp.
300GHz帯までDFG-QCLで到達
3-4THz付近での出力向上の報告が多く、やはり、高周波での応用向け
※すべての周波数帯の
データをプロット
●DFG-QCL
●DFG-QCL

## Slide 15: QCL&DFG-QCLまとめ
QCLはサブバンド間遷移を用いたレーザ、DFG-QCLは中赤外2波長発振QCLを用いた差周波発生
QCLは室温発振は未達成（~3-4THzで~250Kが最高）
DFG-QCLは室温THz発生が可能、~400GHzまで発生
今後、さらに低周波化・高出力化が進む可能性
無線通信のターゲットである300GHz帯などでは電子デバイスの方が効率が高くなる

## Slide 16: 共鳴トンネルダイオード RTD
※補助資料_RTD

## Slide 17: RTDの開発状況
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
Output power (dBm) | #N/A | -20.46 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -27.21 | -13.28 | -40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -20.32 | -11.55 | 3.01 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -30
Output power (dBm) | 10.72 | #N/A | #N/A | -43.98 | -33.98 | -1.37 | -14.32 | -30 | -40 | -3.77 | -2.15 | -5.69 | -7.45 | #N/A | #N/A | #N/A | -21.55 | -6.58 | -20 | -15.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -33.98 | -21.55 | -19.21 | 0 | -21.74 | #N/A
Developed in Japan ( )
Other countries ( )
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
Output power (dBm) | #N/A | -20.46 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -27.21 | -13.28 | -40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -20.32 | -11.55 | 3.01 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -30
Output power (dBm) | 10.72 | #N/A | #N/A | -43.98 | -33.98 | -1.37 | -14.32 | -30 | -40 | -3.77 | -2.15 | -5.69 | -7.45 | #N/A | #N/A | #N/A | -21.55 | -6.58 | -20 | -15.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -33.98 | -21.55 | -19.21 | 0 | -21.74 | #N/A
※帯は傾向を示す
x36 Array
x89
x2
x2
x2
日本における開発が活発
アレイ化で高出力を達成

## Slide 18: RTDの電力効率・面積効率
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
DC-to-RF efficiency (%) | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.007 | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
Power density (mW/mm2) | 1.1527 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079212 | 0.42718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※帯は傾向を示す
※帯は傾向を示す
450GHzで1%の高い効率を達成

## Slide 19: RTDの年次発展傾向
Chart: Year
| 2022 | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 | 2019 | 2019 | 2014 | 2019 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2016 | 2011 | 2021 | 2022 | 2012 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2014 | 2014 | 2010 | 2018 | 2016 | 2014 | 2021
Frequency (GHz) | 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
6Gで想定される周波数帯まで既に到達している
出力は年々増加、既に>10dBm
Chart: Year
| 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2005
 | 10.72 | 0 | -15.09 | -11.55 | -16.38
x36 Array

## Slide 20: RTDまとめ
RTDは微分負性抵抗特性を持つダイオード
~2THzまで基本波発振を達成
アレイ化により>10mW高出力@450GHz（+効率1%）を達成
面積あたりの出力（電力密度）は明確なチップ面積を示したデータが少ない
今後、さらに高出力化が進む可能性

## Slide 21: トランジスタ
※補助資料_トランジスタ信号源
※補助資料_CMOS_SiGe信号源

## Slide 22: トランジスタ信号源の開発状況
Chart: Frequency (GHz)
Chart: Frequency (GHz)
※Georgia Tech Electronics and Micro-System Lab (GEMS), PA_Survey_v6のデータを含む
● CMOS
● SiGe
● InP
x4
x25
x4
x16
x16
x8
x30
x16
X64 Array
x6
x16
x16
x91
x4
x8
x6
x4
x8
x36
x16
x8
x16
アレイ化によって出力向上
化合物による優位性は今のところみられない

## Slide 23: トランジスタ信号源の開発状況
Chart: Frequency (GHz)
Chart: Frequency (GHz)
※Georgia Tech Electronics and Micro-System Lab (GEMS), PA_Survey_v6のデータを含む
● CMOS
● SiGe
● InP
● CMOS
● SiGe
● InP
300GHzにおいて数%の高い効率

## Slide 24: トランジスタ信号源の年次発展傾向
Chart: Year
| 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2012 | 2015 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017
 | -6.8 | -10.5 | -7 | -0.9 | -7.2 | 5.2 | 0.5 | 5.4 | 9 | -3 | 9.2 | -6.8
 | -3.3 | -21 | -7.1 | -7 | 4.1 | 1.4 | -3.7 | 5.6 | 0.6 | -6.93 | 3.4 | 3.4 | -11.6
 | 4.6 | 4.9 | -2.6 | 0.9 | 3 | -17 | -4.8 | -1.5 | 1.5 | 2.9 | -2.74 | -3.6 | -2.1 | -5.7 | -13.5 | -3
 | 1.6 | -6.3 | 0.03 | -6.5 | 2.3 | -5 | -5.08 | -9 | -3 | -4.1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※Georgia Tech Electronics and Micro-System Lab (GEMS), PA_Survey_v6のデータを含む
Chart: Year
6Gで想定される周波数帯まで既に到達している
出力は年々増加、既に>10dBm
200-450 GHz
x4
x4
x4
x16
x16
x16
x8
x6
x30
x16
X64 Array
x6
x16
x16

## Slide 25: トランジスタまとめ
アレイによりSi系でも300-400GHz帯で~10dBmの高出力が可能、200GHz帯では単体で~5dBmも
300GHz帯で~5%の高い効率
今後もアレイによる高出力化が進むと考えられる
Si系MMICトランスミッターでは高度な回路技術により、各種変調、ビームフォーミングなどが可能であり、出力以外の面で大きなアドバンテージを持つ
Si系MMICの出力向上の方法として化合物PAとのハイブリッド集積が300GHz程度の周波数から検討が進んでいる

## Slide 26: 信号源まとめグラフ

## Slide 27: 信号源まとめ（出力）
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | -20.46 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -27.21 | -13.28 | -40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -20.32 | -11.55 | 3.01 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -30
Output power (dBm) (Developed in Japan) | 10.72 | #N/A | #N/A | -43.98 | -33.98 | -1.37 | -14.32 | -30 | -40 | -3.77 | -2.15 | -5.69 | -7.45 | #N/A | #N/A | #N/A | -21.55 | -6.58 | -20 | -15.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -33.98 | -21.55 | -19.21 | #N/A | -21.74 | #N/A
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | -14 | -20.2 | -23 | #N/A | -33 | #N/A | #N/A | #N/A | -8.3 | #N/A | -16.2 | #N/A | #N/A | -10 | #N/A | #N/A | -60 | #N/A | -24 | #N/A
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -25.9 | #N/A | 12.3 | 0.9 | -2.7 | #N/A | -15.5 | #N/A | -19.6 | -24.6 | #N/A | -14 | -8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 17.7815 | -23.0103 | -42.2185 | -30 | -20.7058 | 2.7875 | #N/A | -33.0103 | -9.2082 | -19.2082 | -14.437 | #N/A | -14.9485 | -16.5758 | -20.4576 | -18.5387 | -25.2288 | 1.4613
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -19.5861 | -18.2391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -22.2185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -16.9897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
● RTD
■ DFG-QCL
△ Transistor (CMOS, SiGe, InP)
◆ UTC-PD

## Slide 28: 信号源まとめ（電力密度）
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
Power density (mW/mm2) | 1.1527 | #N/A | 8.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0079212 | 0.42718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.081488 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Power density (mW/mm2) | 0.2619 | 0.3125 | 3.3333 | #N/A | 325.2033 | 0.13889 | 0.0015 | 0.0083333 | 0.26563 | 27.5362 | 0.14286 | 0.014286 | 2.8235 | 0.28235 | 0.84706 | 0.55556 | 0.15238 | 0.10476 | 0.042857 | 0.2381 | 0.0625 | 19.4444
● RTD
■ DFG-QCL
△ Transistor (CMOS, SiGe, InP)

## Slide 29: 信号源まとめ（効率）
Chart: Frequency (GHz)
| 450 | 1090 | 260 | 1980 | 1920 | 1000 | 1040 | 1420 | 1790 | 548 | 620 | 770 | 810 | 1520 | 675 | 1111 | 1220 | 500 | 1310 | 350 | 692 | 330 | 84 | 62.5 | 1550 | 1040 | 613 | 640 | 655 | 985
DC-to-RF efficiency (%) | 1 | #N/A | 0.7 | #N/A | #N/A | 0.007 | 0.11 | #N/A | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0164 | 0.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DC-to-RF efficiency (%) | 2.75e-05 | 3.75e-05 | 0.0005 | #N/A | 0.045167 | 3.3333e-05 | 1e-07 | 1.5873e-06 | 5.3125e-06 | #N/A | 9.2593e-05 | 5.7978e-07 | 9.7959e-05 | #N/A | #N/A | 5e-05 | 1.7778e-05 | #N/A | #N/A | 6.6477e-05 | 1.0714e-05 | 0.00043478
● RTD
■ DFG-QCL
△ Transistor (CMOS, SiGe, InP)

## Slide 30: 化合物トランジスタ パワーアンプPA
※補助資料_化合物系増幅器

## Slide 31: 化合物系PA 比較
Poutの周波数依存性
PAEの周波数依存性
ゲート幅に対する
Power densityの周波数依存性

## Slide 32: 化合物系PA 推移
どの周波数帯でも出力は年々増加傾向にあり、開発が精力的に進められている。
140-220GHz
220-325GHz
220-325GHz
220-325GHz
GaN HEMT
InP HEMT
InP HBT
mHEMT

## Slide 33: Si・化合物PA 電力密度比較
Chart: Frequency (GHz)
※Georgia Tech Electronics and Micro-System Lab (GEMS), PA_Survey_v6のデータより

## Slide 34: 化合物PAまとめ
化合物PAは特にInP系HBT, HEMT, mHEMTが>300GHzで動作可能でありPsatは>10dBmに達する
GaNは100-200GHz帯の報告が多いが~300GHz帯は報告なし
300GHz帯でInP系PAのPAEは~5%と高い
シリコン系MMICの出力向上の方法として化合物PAとのハイブリッド集積が300GHz程度の周波数から広く検討が進んでいる

## Slide 35: 進行波管増幅器TWTA
※補助資料_TWTA

## Slide 36: TWTAの開発状況
最大1030 GHzまでの開発実績がある。
周波数の増加に伴い出力レベルは低下している。
300 GHz帯以下ではCW動作の報告も増加し
ている
周波数の増加に伴い、帯域幅は僅かに
増加傾向にある。ただし、動作周波数に対する割合は減少している。
Chart: Frequency (GHz)
| 850 | 140.30000000000001 | 225.1 | 233.6 | 640 | 670 | 850 | 1030 | 214 | 200 | 234 | 318.2 | 92.5 | 221.5 | 336.96 | 93 | 220 | 1030 | 344 | 152 | 218
3dB Bandwidth (GHz) | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 14 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 5 | 2.6 | 10 | 7 | 3 | 30 | 5 | 5.5

## Slide 37: TWTA
開発する周波数帯は100-400 GHzの領域を中心に行われている。
周波数帯毎に飽和出力は増加傾向(1.2dB/年)にある。
Chart: Year
| 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
Pout, sat (dBm) | 15.95 | 38.63 | 24.29 | 49 | 24.13 | 18.51 | 15.91 | 14.62 | 40 | 50.29 | 45 | 21.27 | 50.79 | 42.04 | 34.91 | 53.32 | 44.5 | 26 | 32 | 41.87 | 48.8
Pout, sat (dBm) | 15.95 | 38.63 | 24.29 | 49 | 24.13 | 18.51 | 15.91 | 14.62 | 40 | 50.29 | 45 | 21.27 | 50.79 | 42.04 | 34.91 | 53.32 | 44.5 | 26 | 32 | 41.87 | 48.8
Chart: Year
| 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
Center frequency (GHz) | 850 | 140.3 | 225.1 | 233.6 | 640 | 670 | 850 | 1030 | 214 | 200 | 234 | 318.2 | 92.5 | 221.5 | 336.96 | 93 | 220 | 1030 | 344 | 152 | 218

## Slide 38: TWTAまとめ
電子ビームと電磁波の相互作用による増幅、遅波回路をMEMS技術により形成
大きな出力>30dBm@300GHz、>50dBm@200GHzが可能
300GHz帯でのCW動作が実現され、出力電力も年々増加傾向であり、長距離通信などに活用できる

## Slide 39: 信号源、PAまとめ

## Slide 40: 信号源、PAまとめグラフ
Chart: Frequency (GHz)
Output power (dBm) (Other countries) | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 17.7815 | -23.0103 | -42.2185 | -30 | -20.7058 | 2.7875 | #N/A | -33.0103 | -9.2082 | -19.2082 | -14.437 | #N/A | -14.9485 | -16.5758 | -20.4576 | -18.5387 | -25.2288 | 1.4613
Output power (dBm) (Developed in Japan) | -19.5861 | -18.2391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -22.2185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -16.9897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GaN PA
InP HBT PA
UTC-PD
CMOS
Oscillator
RTD
Oscillator
InP HEMT
PA
300GHz
400GHz
集積化の観点から半導体デバイスに絞ってプロット
信号源とPAの出力を比べた場合、300GHz程度まではPAの出力が高いため、PA集積した構成が良い可能性がある
ただし、発振器はCMOS、RTDともアレイ構成によって出力向上しており、PAもチップサイズが発振器とは異なるため、フェアな比較を行うには電力密度によって比較を行うべき
Si PA
SiGe PA

## Slide 41: 信号源、PAまとめ（電力密度）
Chart: Frequency (GHz)
| 700 | 420 | 3900 | 250 | 4000 | 3850 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2900 | 2600 | 1800 | 1000 | 3410 | 3600 | 3500
Power density (mW/mm2) | 0.2619 | 0.3125 | 3.3333 | #N/A | 325.2033 | 0.13889 | 0.0015 | 0.0083333 | 0.26563 | 27.5362 | 0.14286 | 0.014286 | 2.8235 | 0.28235 | 0.84706 | 0.55556 | 0.15238 | 0.10476 | 0.042857 | 0.2381 | 0.0625 | 19.4444
CMOS
Oscillator
RTD
Oscillator
InP PA
SiGe PA
300GHz
400GHz
信号源とPAを電力密度で比べた場合、200GHz程度まではSi(SiGe)が動作するが、300GHzの場合は発振器出力よりも小さくなる。そのため、InP PAとの組み合わせが有利になる。
400GHz以上は発振器の電力密度が大きくなるため、さらなる発展がなければ化合物PA構成ではなく、発振器だけで構成することになる。
Si PA
GaN PA

## Slide 42: 信号源、PAまとめ（効率）
Chart: Frequency (GHz)
DC-to-RF efficiency (%) | 2.75e-05 | 3.75e-05 | 0.0005 | #N/A | 0.045167 | 3.3333e-05 | 1e-07 | 1.5873e-06 | 5.3125e-06 | #N/A | 9.2593e-05 | 5.7978e-07 | 9.7959e-05 | #N/A | #N/A | 5e-05 | 1.7778e-05 | #N/A | #N/A | 6.6477e-05 | 1.0714e-05 | 0.00043478
InP PA
(HBT, HEMT, mHEMT)
CMOS
Oscillator
RTD
Oscillator
300GHz
400GHz
信号源とPAをDC-RF変換効率と電力付加効率で比較すると、基本的に、高周波になるに従って落ちる傾向は同じ。やはりInP系のPAの効率が良いが、信号源の値も同じ程度である。したがって、PAを用いるシステムが有効かは効率からは判断できない。
GaN PA
SiGe PA
Si PA

## Slide 43: 信号源、PAまとめ
信号源において、UTC-PD, RTD, トランジスタとも300GHz帯ではmWを超える出力が可能
UTC-PDはコム技術により超低位相雑音が可能
化合物PAを用いることで300GHz帯では>10dBmの出力が得られる
シリコン系MMICトランスミッターでは高度な回路技術により、各種変調、ビームフォーミングなどが可能であり、出力以外の面で大きなアドバンテージを持つ
シリコン系MMICの出力向上の方法として化合物PAとのハイブリッド集積が300GHz程度の周波数から広く検討が進んでいる ※補助資料_Heterogeneous Integration
ハイブリッドにする場合、シリコンと化合物の価格差は大きいため、化合物の回路面積はシリコンに比べて小さくする必要がある

## Slide 44: 受信器まとめ
※補助資料_レシーバーまとめ

## Slide 45: 取りまとめの方針
受信器は直接検波とミキサ・LNA集積MMICレシーバで分別した調べた
直接検波はショットキーバリアダイオード（SBD）, フェルミレベル制御バリアダイオード（FMBD）, RTD, バックワードダイオード（BWD）, CMOS, GaN HEMT, GaAs HEMTを調査し, 雑音等価電力（NEP）で評価した
ミキサ・レシーバはSBD, FMBD, CMOS, SiGe, InP HEMT, InP HBT, mHEMTを調査し、Noise Figureで評価した
LNAを用いることでNFを下げられるためLNA単体の特性もとりまとめた

## Slide 46: 直接検波
Chart: Frequency (GHz)
SBD
FMBD
CMOS
GaN

## Slide 47: 直接検波まとめ
SBDが標準的に用いられているが、FMBDのNEPは300GHz~1THzにおいてSBDよりも良い値を示している
直接検波は基本的に構成がシンプルなため消費電力を下げることが可能かもしれない →短距離通信のユースケース（今後検討）

## Slide 48: ミキサ・レシーバ（雑音指数）
Chart: Frequency (GHz)
SBD
mHEMT
InP HEMT
InP HBT
CMOS
SiGe

## Slide 49: ミキサ・レシーバ（変換利得）
Chart: Frequency (GHz)

## Slide 50: レシーバ構成 LNA/Mixer first
Chart: Frequency (GHz)
LNA first
Mixer first
アンテナで受信後はLNAで増幅する方がNF良いが、LNAを使わずミキサに入れて受信することもNFは悪化するが可能

## Slide 51: レシーバ年次開発
Chart: Noise Figure
mHEMT
SiGe
InP HBT
CMOS
200-450 GHz
mHEMTレシーバはNF<10dBを達成（このあたりが限界？）、Si系は~10-15dBが目指せるか？

## Slide 52: 化合物系LNA 比較
Gain/stageの周波数依存性
NFの周波数依存性

## Slide 53: ミキサ・レシーバまとめ
LNAファーストが良いが、ミキサファースト構成もとれる
InP HEMT, mHEMTのMMICでは良好な特性のLNAを用いることができるため300GHz帯で10dB以下のNFが実現されている
Si系MMICレシーバは200GHz程度までは良好なNFが得られているが、300GHz帯ではLNAの動作が困難になってくるためNFが急速に悪化する
300GHz帯におけるSi系ミキサの開発次第でSi系のみで構成するか、送信器側と同じでSi系と化合物のハイブリッドが行われるか両方可能性がある ※補助資料_Heterogeneous Integration

## Slide 54: リンクバジェット
RFIC
PA
LNA
RF
IC
MODEM
RF出力
アンプ
利得
アンテナ利得
アレイ利得
実装時の損失
アンテナ利得
アレイ利得
アンプ
利得
システム利得
実装時の損失
伝搬損失

## Slide 55: Fronthaul / Backhaulのケース１
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 500m
136.0 dB
Fading Margin
20dB
Rx Ant. 利得
45 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant. 利得
45 dBi
-40dBm
-60dBm
-105dBm
-85dBm
+51 dBm
+6 dBm
+16 dBm
InP系LNA
で達成済
アンテナ・実装部は要調査
InP PAで2030年までに達成見込み
他、信号源でも単体出力・多素子アレイが進めば可能
信号源に要求される位相雑音などは要調査
InP系で達成済、Si系は300GHzだとまだ厳しい

## Slide 56: Fronthaul / Backhaulのケース２
TWTA
で達成済
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 2500m
150 dB
Fading Margin
20dB
Rx Ant. 利得
45 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant.利得
45 dBi
-40dBm
-60dBm
-105dBm
-85dBm
+65 dBm
+20 dBm
+30 dBm
InP系LNA
で達成済
アンテナ・実装部は要調査
InP系で達成済、Si系は300GHzだとまだ厳しい
信号源に要求される位相雑音などは要調査

## Slide 57: 移動体通信のケース
アンプ/信号源
出力
EIRP
IL: 10dB
伝搬損失 30m
111.5 dB
Fading Margin
5dB
Rx Ant. Gain
25 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリLoss (10dBと仮定)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant.
Gain
25 dBi
-40dBm
-60dBm
-85dBm
-80dBm
+31.5dBm
Port出力
+6.5 dBm
+16.5dBm
InP系LNA
で達成済
InP系で達成済、Si系は300GHzだとまだ厳しい
InP PAで2030年までに達成見込み
他、信号源でも単体出力・多素子アレイが進めば可能
アンテナ・実装部は要調査
信号源に要求される位相雑音などは要調査

## Slide 58: 調査まとめ（300GHz帯について）
送信側（信号源・増幅器）、受信側について調査した。
バックホール・フロントホールにおいて、送信側TWTAおよび受信側InP系Si系レシーバの利用により、既にリンクバジェットを満たすことは可能だが、さらなる帯域拡大には高出力化は引き続き必要。
移動体通信応用について、受信側はInP系レシーバは要求を満たす。送信側についてはさらなるPA出力・信号源出力向上、アレイ化が必要だが、このまま2030年までには十分達成可能。
発展状況は逐次変わるため、引き続きのデータ収集が必要。
アンテナ・実装部、位相雑音・歪み、熱・排熱などについては今後の調査が必要。

## Slide 59: 略語、用語一覧
Si、InP、GaAs、GaN：半導体
UTC-PD：単一走行キャリアフォトダイオード
Comb：周波数コム
QCL：量子カスケードレーザー
DFG-QCL：差周波量子カスケードレーザー
RTD：共鳴トンネルダイオード
CMOS：相補型MOSトランジスタ
HEMT：高電子移動度トランジスタ
HBT：ヘテロ接合バイポーラトランジスタ
MMIC：モノリシックマイクロ波集積回路
PA：パワーアンプ
LNA：ローノイズアンプ
TWTA：進行波管増幅器
PAE：電力付加効率
DC-to-RF efficiency：直流-RF変換効率
SBD：ショットキーバリアダイオード
FMBD：フェルミレベル制御バリアダイオード
BWD：バックワードダイオード
NEP：雑音等価電力
NF：ノイズフィギュア
CG：コンバージョンゲイン 変換利得
EIRP：等価等方放射電力or実効等方放射電力