## Slide 1: （宿題） UTC-PD
Ref. | Frequency (GHz) | Tuning range (%) | Single/ Array | Output power (dBm) | PDC (W) | DC-to-RF efficiency (%) | Phase noise (dBc/Hz) | Chip area (mm2) | On-chip ant. | Beam forming | Technology/ Country | Year | Other properties
1 | 300 | BB | S | -5.2 | 0.03 | 1 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | Japan | 2003 | 
2 | 510 | BB | S | -14 | 0.048 | 0.08 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2012 | 
3 | 700 | BB | S | -20.2 | 0.048 | 0.02 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2006 | 
4 | 1020 | BB | S | -23 | 0.048 | 0.01 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2012 | 
5 | 1040 | BB | S | -25.9 | 0.026 | 0.01 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | Japan | 2003 | 
6 | 1530 | BB | S | -33 | 0.02 | 0.03 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2012 | 
7 | 120 | 46 | S | 12.3 | 0.075 | 27 | n/a | n/a | waveguide out | No | Japan | 2003 | 
8 | 300 | 23 | 2PD | 0.9 | 0.078 | 1.6 | n/a | n/a | waveguide out | No | Japan | 2012 | power combine
9 | 350 | 34 | S | -2.7 | 0.05 | 1.1 | n/a | n/a | waveguide out | No | Japan | 2008 | 
10 | 457 | 13 | S | -8.3 | 0.046 | 0.3 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2010 | 
11 | 700 | 43 | S | -15.5 | 0.004 | 0.7 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | Japan | 2015 | 
12 | 914 | 7 | S | -16.2 | 0.046 | 0.05 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | UK | 2010 | 
13 | 1040 | 21 | S | -19.6 | 0.028 | 0.03 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | Japan | 2004 | 
14 | 1250 | 56 | S | -24.6 | 0.004 | 0.09 | n/a | n/a | Yes / Si lens | No | Japan | 2015 | 

## Slide 2: （宿題） UTC-PD
Reference
H. Ito and T. Nagatsuma: Proc. SPIE, vol. 5246, pp. 465-479, 2003.
E. Rouvalis, C. C. Renaud, D. G. Moodie, M. J. Robertson, and A. J. Seeds, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. 60, no. 3, pp. 509-517, 2012.
C. C. Renaud, M. Robertson, D. Rogers, R. Firth, P. J. Cannard, R. Moore, and A. J. Seeds, Proc. SPIE, vol. 6194, pp. 61940C-1-61940C-8, 2006.
E. Rouvalis, C. C. Renaud, D. G. Moodie, M. J. Robertson, and A. J. Seeds, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. 60, no. 3, pp. 509-517, 2012.
H. Ito, F. Nakajima, T. Furuta, K. Yoshino, Y. Hirota, and T. Ishibashi, Electron. Lett., vol. 39, no. 25, pp. 1828-1829, 2003.
E. Rouvalis, C. C. Renaud, D. G. Moodie, M. J. Robertson, and A. J. Seeds, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. 60, no. 3, pp. 509-517, 2012.
H. Ito, T. Ito, Y. Muramoto, T. Furuta, and T. Ishibashi, IEEE J. Lightwave Tech., vol. 21, no. 12, pp. 3456-3462, 2003.
H.-J. Song, K. Ajito, Y. Muramoto, A. Wakatsuki, T. Nagatsuma, and N. Kukutsu, IEEE Microwave and Wireless Compoents Lett., vol. 22, no. 7, pp. 263-365, 2012.
A. Wakatsuki, T. Furuta, Y. Muramoto, T. Yoshimatsu, and H. Ito, Proc. IRMMW-THz, pp. 1999-1-1999-2, 2008.
E. Rouvalis, C. C. Renaud, D. G. Moodie, M. J. Robertson, and A. J. Seeds, Optics Express, vol. 18, no. 11, pp. 11105-11110, 2010.
H. Ito, T. Yoshimatsu, H. Yamamoto, and T. Ishibashi, Electron. Lett., vol. 51, no. 21, pp. 1670-1671, 2015.
E. Rouvalis, C. C. Renaud, D. G. Moodie, M. J. Robertson, and A. J. Seeds, Optics Express, vol. 18, no. 11, pp. 11105-11110, 2010.
F. Nakajima, T. Furuta, and H. Ito, Electron. Lett., vol. 40, no. 20, pp. 1297-1299, 2004.
H. Ito, T. Yoshimatsu, H. Yamamoto, and T. Ishibashi, Electron. Lett., vol. 51, no. 21, pp. 1670-1671, 2015.

## Slide 3: 集めたデータからどんなものが描けるか
最大出力と周波数の関係
（原理的にf-4乗の関係になる）