## Slide 1: システムGまとめ
2023.02.24
テラヘルツシステム応用推進協議会
6GWG

## Slide 2: 想定ユースケース
計算の前提とする
Fronthaul / Backhaul のイメージ
スモールセル
アクセス回線
バックホール / フロントホール
目標距離: ~ 300m
通信速度: 16Gbps/Ch
目標距離: ~ 30m
通信速度: ~ 13Gbps / Ch
テラヘルツスモールセルは、光回線バックホールを使うことも 考えられるため、バックホールよりも高速になることがある。
システムGで議論した内容として想定したユースケースは、下記 2種類の無線回線部分
1Chあたり 4GHz幅で計算
1Chあたり 4GHz幅で計算

## Slide 3: 想定ユースケースと予測リンクバジェット
スモールセルアクセス回線利用
フロントホール / バックホール利用
半導体アンプ利用の場合
真空管アンプ利用の場合

## Slide 4
RFIC
PA
LNA
RF
IC
MODEM
送信アンプ
出力
アンテナ利得
(アレイ利得を含む)
実装時の損失
（インプリロス）
アンテナ利得
(アレイ利得を含む)
受信アンプ
利得
エラー訂正等
符号化利得
リンクバジェットイメージ
実装時の損失
（インプリロス）
伝搬損失

## Slide 5: フロントホール / バックホール利用に向けたリンクバジェット計算
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 300m
131.5 dB
Fading Margin
20dB
Rx Ant. 利得
45 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant.利得
45 dBi
-40dBm
-60dBm
-105dBm
-85dBm
+46.5 dBm
+1.5 dBm
+11.5 dBm

## Slide 6: フロントホール / バックホール利用に向けたリンクバジェット計算
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 500m
136.0 dB
Fading Margin
20dB
Rx Ant. 利得
45 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant. 利得
45 dBi
-40dBm
-60dBm
-105dBm
-85dBm
+51 dBm
+6 dBm
+16 dBm
＜バックアップスライド＞
送信アンプ出力 = 16dBm の場合
伝搬距離が 500mになります。

## Slide 7: フロントホール / バックホール利用に向けたリンクバジェット計算 （真空管利用による、距離の延伸）
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 2500m
150 dB
Fading Margin
20dB
Rx Ant. 利得
45 dBi
LNA Gain
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant.利得
45 dBi
-40dBm
-60dBm
-105dBm
-85dBm
+65 dBm
+20 dBm
+30 dBm

## Slide 8: 移動体通信利用に向けたリンクバジェット計算
送信
アンプ出力
EIRP
インプリロス
: 10dB
伝搬損失 30m
111.5 dB
Fading Margin
5dB
Rx Ant. 利得
25 dBi
LNA 利得
(20 dB)
インプリロス (10dB)
受信電力 : -63 + 13 = -50dBm
熱雑音 (Nt) -174dBm/Hz
Nf = 15dB
帯域幅 4GHz/Ch = +96dB
Rx Noise (N)
- 63dBm
所要SNR : 13dB (16QAM MIMO)
Tx Ant.利得
25 dBi
-40dBm
-60dBm
-85dBm
-80dBm
+31.5 dBm
+6.5 dBm
+16.5 dBm

## Slide 9: 符号化利得の考え方
今回のリンクバジェットでは考慮していないが、3GPP規格では符号化率（code rate）が規定されており、符号化率を下げることで所要SNRを下げることが可能
Ref: arXiv:1908.08872v1 [cs.NI]
3GPPで規定されているコードレート
(3GPPにはSNRの記載は無い）
コードレートに対するSNR
同じ変調(16QM, QPSK)でも、所要SNRが下がることが記載されている。
所要SNR [dB]

## Slide 10: テラヘルツ通信の使い方の例

## Slide 11: アップリンクの通信速度の補完という考え方
これまでの通信の使われ方は、下り上りのトラヒック比率がDL:UL=10:1程度だったため、既存の通信周波数では下りの通信速度優先で設計されている。
昨今ではモバイル通信の産業利用など、社会における通信の役割の変化を背景に、 上りのトラヒック需要が上がってきている。
上りのトラヒック逼迫に対応するため、テラヘルツの広大な周波数を使うことで、上りの通信を超高速化する。という考え方がある。
一方で、テラヘルツ帯は伝搬損失が大きいため、ミリ波よりもさらにアップリンクのリンクバジェットが不足する。
これは先に示したcode rateを落とすことでリンクバジェットを確保することが可能で、特にテラヘルツ帯は周波数幅を広く取れるため、低code rateによる通信速度の低下を補うことが可能である。

## Slide 12: 下り特化の通信という考え方
テラヘルツのカバーエリアは非常に限られることは明確であり 全国カバーという考えは現実的ではない。
限られた場所ではあるが、使えるときだけ超高速に通信できる。例えば、新幹線のホームで、これから新幹線の中でユーザーが見るコンテンツを予め大量にダウンロードしておく。（空港のゲート前も同様）という使い方にも対応可能。
LTE / 5G NRでは、 SDL：Supplementally Down-Link が設定されている。これは他の周波数の下り通信の速度補完としてCarrier Aggregation前提で利用するアイデア。
これをテラヘルツに適応すると、モバイル通信のまま、通信を切り替えることなく、必要に応じてテラヘルツ高速通信を利用することが可能となる。
Notes: https://www.sqimway.com/nr_band.php

## Slide 13: WiFiとモバイルの考え方の違い
WiFiとモバイル通信の大きな違いは、モビリティ（ハンドオーバーによる、基地局間の移動）である。
テラヘルツのカバーエリアが限定的であるならば、移動してもシームレスに通信ができる必要がある。
6G（第6世代移動通信）として、4G, 5Gとの連携は必須だと考える。

## Slide 14: まとめ
テラヘルツの通信システムとして、典型的なユースケースの検討を行い、それぞれリンクバジェットの計算を行った。
典型的なユースケースにおいて、アンプの利得など、デバイス側への要求を具体化した。
テラヘルツ通信の活用例を示した。